für die Berufskraftfahrer-Ausbildung – Februar 2005

Verständnisfragen

- Ein Fahrer stellt bei der Abfahrtkontrolle fest, dass am rechten Hinterrad (Zwillingsbereifung) nur noch eine Profiltiefe von 1 mm vorhanden ist. Wie ist es zu bewerten, wenn er dennoch fährt?

(   Der Fahrer kann die Fahrt problemlos antreten
	(   Der Fahrer kann mit einer schriftlichen Bestätigung seines Vorgesetzten 	      die  Fahrt ohne weiteres antreten
	(   Der Fahrer kann mit einer schriftlichen Bestätigung eines Reifendienstes                    	      über die Bestellung des Reifens die Fahrt antreten
	(   Der Fahrer begeht mit Antritt der Fahrt eine Ordnungswidrigkeit mit Folgen 	      für ihn und den Halter

- Woraus ersieht man die richtige Größe und Art der Bereifung?

(   Versicherungspolice
	(   Typenschild des Fahrzeugs
	(   Kfz - Papiere
	(   Ist auf der Felge eingeschlagen

- Kann ein Reifen nachgeschnitten werden?

(   Nein
	(   Ja, aber nur an den Längsprofilrillen.
	(   Ja, nur auf der Lauffläche und wenn er als „Regroovable“ gekennzeichnet 	       ist.
	(   Ja, aber der Reifen muss danach der Zulassungsstelle vorgeführt werden.

Verständnisfragen

- Wie wirkt sich ein zu niedriger Luftdruck aus?

(    Überhaupt nicht
	(    Die Lebensdauer erhöht sich
	(    Lebensdauer und Sicherheit nehmen ab
	(    Die Höchstgeschwindigkeit nimmt zu

- Erklären Sie die Reifenbezeichnung 146/143 K genauer!

(    Geschwindigkeitsindex / Reifengröße max. Tragfähigkeit
	(    Tragfähigkeitsindex / Felgenbreite Geschwindigkeitsindex
	(    Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung, Tragfähigkeitskennzahl für 	       Zwillingsanordnung, Geschwindigkeitsindex
	(    Geschwindigkeitsindex, Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung, 	       Tragfähigkeitskennzahl für Zwillingsanordnung

- Was versteht man unter dem Begriff Karkasse?

(    Gewebeunterbau
	(    Wulst
	(    Lauffläche
	(    Flankenschutz

- Sind runderneuerte Reifen bei Lkw zulässig?

(    Nein
	(    Ja
	(    Ja, nur bei Zwillingsrädern
	(    Ja, nur bis 5 mm Profiltiefe